УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «КИП «Мастер»

__________ Ф.Т. Закиров

«____» __________ 2021г.

Техническое задание на проведение работ по техническому обслуживанию системы дымоудаления (ДУ)

Выполнение работ по техническому обслуживанию системы ДУ, направленных на обеспечение постоянной работоспособности ДУ по адресу: РТ, г. Набережные Челны, промкомзона, КВЦ-1, площадка №3, в осях 7-41/Х-ЭЭ

# Наименование работ.

## График выполнения ТО приведен в Приложении 1.

## Техническое обслуживание должно включать в себя работы согласно Приложения 2.

# Условия оплаты.

Отчетным периодом для расчетов за проведенные работы по проведению технического обслуживания системы ДУ является месяц.

Обязанность «Заказчика» по оплате работ, выполняемых по настоящему договору, считается исполненной с момента списания соответствующих денежных средств, с расчетного счета «Заказчика».

Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ по проведению ТО по «Счету», выставленного Исполнителем на основании подписанного Сторонами и утверждённого Заказчиком «Акта приёмки-сдачи выполненных работ по техническому обслуживанию ДУ за соответствующий месяц в течение 30 дней с даты подписания Акта выполненных работ.

В случае необходимости проведения ремонтных работ, Заказчик оформляет «Заявку на устранение неисправности». Оплата за проведение ремонтных работ производится по факту их завершения в течение 30 дней после подписания обеими сторонами «Акта выполненных работ».

Срок действия договора

Срок действия договора с момента подписания договора и по 31 декабря 2021 года.

# Требования к организации работ.

- Проводить периодическое техническое обслуживание на технических средствах ДУ, согласно утвержденного регламента проведения ТО на год (Приложение 2) в объеме определенными Приложением 3.

- Техническое обслуживание ДУ должно выполняться на высоком уровне качества и в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации и действующими нормативами.

- Обеспечить бесперебойное функционирование ДУ в течение всего срока действия Договора.

- При проведении ремонта или замены вышедших из строя деталей и узлов, возобновить работу ДУ не позже чем через 12 часов.

- Фиксировать проведение работ по техническому обслуживанию ДУ в «Журнале учета работ технического обслуживания и ремонтов ДУ».

- Проводить работы таким образом, чтобы исключить возможность нанесения вреда объекту и находящемуся на нём оборудованию и иному имуществу Заказчика, исключить возможность ошибочных и несанкционированных действий.

При проведении ТО запрещается:

- Увеличивать сроки между поведением очередных ТО;

- Проводить ТО, не имея на рабочем месте эксплуатационной документации;

- Сокращать объем, изменять порядок и последовательность проведения операций ТО, установленные эксплуатационной документацией;

- Использовать для ТО неисправные или нештатные средства измерения и инструменты, средства измерения с истекшими сроками периодических поверок;

- Оставлять средства после ТО не приведенными в исходное положение.

Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы продолжительностью в 1 (один) год, считая с даты отмеченной в «Журнале учета работ технического обслуживания и ремонтов ДУ», заверенной подписью лица, проводившего техническое обслуживание и ответственного лица Заказчика.

В случае неисправности ДУ или появления неполадок (сбоев) по вине Исполнителя в её функционировании в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан за собственный счет восстановить работоспособность ДУ, устранить указанные неполадки / сбои и сдать отремонтированное оборудование в эксплуатацию.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет ежегодно производить страхование от риска ущерба, возникшее в результате причинения вреда жизни/здоровью третьих лиц и ущерба, причиненного имущественным интересам третьих лиц, на сумму страховой стоимости от 3 000 000 (три миллионов) рублей. Копию полиса страхования предоставить Заказчику.

# Требования к подрядной организации.

  - Выполнение технического обслуживания организацией, имеющей лицензию МЧС РФ на «Производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

  - Техническое обслуживание должно выполняться специалистами (не менее 3-х человек), имеющими документы, подтверждающие их подготовку по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем пожарной автоматики, группу по электробезопасности не ниже III и прошедших инструктаж по безопасному производству работ.

  - Специалисты Исполнителя обязаны пройти инструктаж и строго соблюдать и выполнять при проведении работ правила эксплуатации электроустановок до 1000 В, правила пожарной безопасности и другие правила и нормативные акты по охране труда и технике безопасности, а также правила внутреннего распорядка, действующие на данном объекте. Исполнитель обязан назначить из числа специалистов ответственного за соблюдение охраны труда, пожарной безопасности и правил эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В.

  - Опыт работы в данной области не менее 5 лет.

Подготовил:

Заместитель технического директора

по ОТ, ПБ и ГО						Ш.Ш. Сахибулин

Согласовано:

Технический директор					В.А. Леонтьев

Приложение №1

# График
проведения технического обслуживания системы дымоудаления

| Наименование | I кв | II кв | III кв | IV кв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|  | ежемесячное | ежемесячное | ежеквартальное | ежемесячное | ежемесячное | ежеквартальное | ежемесячное | ежемесячное | ежеквартальное | ежемесячное | ежемесячное | ежегодное |

Приложение 2

Регламент работ по плановому техническому обслуживанию системы дымоудаления.

Регламент 5А. еженедельное обслуживание

- Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита, шкафа дистанционного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.;

- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации

Регламент 5Б. Ежемесячное обслуживание

- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

- Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, сигнализационной части)

- Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах

Регламент 5В. Ежегодное обслуживание

- Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара 	раз в 6 месяцев

- Метрологическая проверка КИП

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно.

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	раз в 3 года.

- Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания	раз в 5 лет.

Приложение 3

Перечень оборудования системы дымоудаления

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник питания резервированный РИП-24 исп. 15 (РИП-24-3/7М4-Р) | шт | 4 |
| 2 | Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3АМ исп. 02 | шт | 57 |
| 3 | Шкаф контрольно-пусковой ШВР-250 | шт | 1 |
| 4 | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 | шт | 57 |
| 5 | Блок контроля и индикации, марка С2000-БКИ | шт | 2 |
| 6 | Блок сигнально-пусковой, марка С2000-СП1 исп. 01 | шт | 15 |
| 7 | Блок сигнально-пусковой, марка С2000-СП4/220 | шт | 57 |
| 8 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка С2000- КДЛ | шт | 4 |
| 9 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка С2000-М | шт | 1 |
| 10 | Расширитель адресный С2000-АР2 исп. 02 | шт | 7 |
| 11 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт | 4 |
| 12 | 15303 РП-1,РП-2 | шт | 2 |
| 13 | 15304 РП-3 | шт | 1 |