Приложение №1

к заявке на определение поставщика

- Наименование объекта закупки.

Фронтальные стеллажи для хранения паллетированных грузов на поддонах (далее – Товар, Стеллажи).

1.1. Назначение Товара и цели использования Товара: для обеспечения производственной деятельности.

1.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

- Описание объекта закупки.

2.1. Тип Стеллажей: фронтальные, стальные сборно-разборные,  предназначенные для хранения паллетированных грузов на поддонах, обслуживаемые напольной штабелирующей техникой и эксплуатируемые в закрытых помещениях.

Стеллажи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55525-2017  «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

Размещение Товара осуществляется в соответствии с планом установки Стеллажей (Приложение № 1). Для помещения № 1: Стеллажи должны располагаться параллельными рядами в пять рядов вплотную друг к другу по торцам (два крайние ряда одиночные по 10 Стеллажей каждый, два средние ряда сдвоенные по 20 Стеллажей каждый, один сдвоенный ряд – 18 стеллажей). Для помещения № 2: Стеллажи должны располагаться параллельными рядами в 2 ряда (крайний ряд одиночный по 19 Стеллажей, второй ряд сдвоенный по 16 Стеллажей), и с учетом арочного проезда , для удобства передвижения в помещении.

Установка и сборка Стеллажей осуществляется Поставщиком на подготовленной Грузополучателем открытой бетонированной площадке.

2.2. Наименование, комплектация, технические характеристики, ограничения,  единица измерения и количество составных элементов Стеллажей.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Состав одной единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования фронтальных стеллажей | Комплект | 1 (Один) | В соответствии с перечнем указанным в пункте 2.2.1 |

2.2.1. Перечень комплекта оборудования, их конструкция и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Ограни чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |
|  | Назначение передвижных стеллажей | Фронтальные стеллажи предназначены для обеспечения производственной деятельности |
|  | Схема расположения стеллажей | См. приложение № 1 |
| 2 | Технические характеристики стеллажей |
|  | Количество стационарных секций | точно | шт. | 78 для пом. 1 35 для пом. 2 |
|  | Габариты секций (ВхШхГ) | не более | мм | 1056х2700х7300 для пом. 1 1304х2700х5500 для пом. 2 |
|  | Максимальный вес паллеты с грузом | не менее | кг | 800 |
|  | Допустимые габариты паллеты (ШхГхВ) | точно | мм | 800х1200х1400 для пом. 1 800х1400х1500 для пом. 2 |
|  | Количество мест хранения паллет | не менее | шт. | 1110 для пом. 1 408 для пом. 2 |
|  | Максимальная нагрузка на стеллажную секцию | не менее | т | 15,5/9,6 для пом. 1 9,6 для пом. 2 |
|  | Ширина межстеллажного прохода | не менее | м | 3,6 для пом. 1 4,596 для пом. 2 |
|  | Общий вес стеллажной конструкции | не более | т | 26,2 |
|  | Высота 1-го уровня загрузки | не более | мм | 1721 для пом. 1 1721/5221 для пом. 2 |
|  | Максимальная нагрузка на один уровень загрузки | не менее | т | 2,5 |
|  | Количество уровней загрузки в каждой секции | не менее | шт. | 4 для пом. 1 3 для пом. 2 |
|  | Высота последнего яруса загрузки от пола | не более | мм | 6971 для пом. 1 5221 для пом. 2 |
| 3 | Требования безопасности |
| 3.1 | Стеллажное оборудование должно удовлетворять ГОСТ Р 55525-2017. |
| 4 | Требования к комплектации |
|  | Паспорт на стеллажную систему. |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
|  | Информационные таблички на русском языке для стеллажей согласно ГОСТ Р 55525-2017. |
|  | Комплектация фронтальных паллетных стеллажей пом. 1 |
|  | Рама – высота 3800 мм, глубина 1056 мм, ширина 80 x 2 с опорой. Опора с прямоугольным выступом шириной 50 мм и высотой 50 мм для надежного крепления стойки. Цвет RAL 5005 (синий), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали S355MC. | не менее | шт. | 11 |
|  | 4.4.1.1 | 2 стойки сечением 80х75х2,0 мм длинной 3800 мм, с профилем имеющим не менее 14 гибов, чашевидная перфорация стоек, обеспечивающая крепление кронштейнов балок без зазоров. | точно |  |
|  | 4.4.1.2 | 2 горизонтальных раскоса длинной 990 мм сечением 25х29х1.5мм, 6 диагональных раскосов длинной 1164 мм сечением 25х29х1.5мм. Изготовлены из стали Ст3пс. Оцинкованные | точно |  |
|  | 4.4.1.3 | Опора стойки – 2 шт. Цвет RAL 5005 (синий). Изготовлена из стали Ст08пс. | точно |  |
|  | 4.4.1.4 | Нагрузка на раму | не менее | кг | 9 600 |
|  | Рама – высота 7300 мм, глубина 1056 мм, ширина 100 x 2 с опорой. Опора с прямоугольным выступом шириной 50 мм и высотой 50 мм для надежного крепления стойки. Цвет RAL 5005 (синий), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали S355MC | не менее |  | 77 |
|  | 4.4.2.1 | 2 стойки сечением 100х75х2,0 мм длинной 7300 мм, с профилем имеющим не менее 14 гибов, чашевидная перфорация стоек, обеспечивающая крепление кронштейнов балок без зазоров. | точно |  |
|  | 4.4.2.2 | 2 горизонтальных раскоса длинной 990 мм сечением 25х29х1.5мм, 11 диагональных раскосов длинной 1164 мм сечением 25х29х1.5мм. Изготовлены из стали Ст3пс. Оцинкованные | точно |  |
|  | 4.4.2.3 | Опора стойки – 2 шт. Цвет RAL 5005 (синий). Изготовлена из стали Ст08пс. | точно |  |
|  | 4.4.2.4 | Нагрузка на раму | не менее | кг | 15 500 |
|  | Выравнивающая пластина под опору толщиной 89 S=2,0мм. | не менее | шт. | 44 |
|  | 4.4.3.1 | Выравнивающая пластина под опору для регулировки уровня стеллажной конструкции, не окрашенная. | точно |  |
|  | Выравнивающая пластина под опору Вн.50 S=2.0 мм | не менее | шт. | 308 |
|  | 4.4.4.1 | Выравнивающая пластина под опору для регулировки уровня стеллажной конструкции, не окрашенная. | точно |  |
|  | Анкерный болт клиновой М 12х120, оцинкованный. Предназначен для крепления стеллажной конструкции к полу. | не менее | шт. | 330 |
|  | Балка толщина металла 1,5 мм, ширина 110 мм, длинна 2700 мм. Цвет RAL 2008 (оранжевый) эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 584 |
|  | 4.4.6.1 | Профиль замкнутый (СС) 110х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длинна 2700 мм, средняя приварка профиля балки к кронштейну (профиль балки приварен по центру кронштейна, с равными расстояниями от края профиля балки до нижнего и верхнего края кронштейна). | точно |  |
|  | 4.4.6.2 | Крепление – безболтовое с помощью кронштейна на неразрывных зацепах. | точно |  |
|  | 4.4.6.3 | Шаг переустановок балок по высоте 50мм. | точно |  |
|  | 4.4.6.4 | Нагрузка на пару балок длинной 2700 мм – не менее 2500 кг. | точно |  |
|  | 4.4.6.5 | Количество зацепов на кронштейне – 4 шт. | точно |  |
|  | Фиксатор оцинкованный, толщина 4мм. | не менее | шт. | 1168 |
|  | 4.4.7.1 | Предназначен для фиксации балки после её установки на рамы. | точно |  |
|  | 4.4.7.2 | Предотвращает «выбивание» балки штабелирующей техникой. | точно |  |
|  | Перемычка между линиями сдвоенных стеллажей - длинна 250мм. Оцинкованная. Изготовлена из оцинкованной стали. | не менее | шт. | 33 |
|  | Информационная цветная табличка предупреждающая о допустимой нагрузки на один ярус хранения – ламинированная. | не менее | шт. | 5 |
|  | Отбойник фронтальный для стойки 80. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 10 |
|  | 4.4.10.1 | Предназначен для защиты стойки от повреждения штабелирующей техникой. | точно |  |
|  | 4.4.10.2 | Высота – 400мм. Ширина B – 110мм. Толщина металла – 4мм. | точно |  |
|  | Отбойник фронтальный для стойки 100. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 80 |
|  | 4.4.11.1 | Предназначен для защиты стойки от повреждения штабелирующей техникой. | точно |  |
|  | 4.4.11.2 | Высота – 400мм. Ширина B – 130мм. Толщина металла – 4мм. | точно |  |
|  | Отбойник угловой стеллажей. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 10 |
|  | 4.4.12.1 | Предназначен для защиты стойки от повреждения погрузчиком. | точно |  |
|  | 4.4.12.2 | Высота – 400мм. Толщина металла отбойника–4мм. | точно |  |
|  | Балка СС 1.5х85х1040 без зацепов. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 4 |
|  | 4.4.13.1 | Предназначена для защиты стойки от повреждения штабелирующей техникой. Крепится к угловому отбойнику двумя оцинкованными болтами с каждой стороны. | точно | Вид отбойника в сборе |
|  | 4.4.13.2 | Профиль замкнутый (СС) 85х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длина 1040 мм | точно |  |
|  | Балка СС 1.5х85х2350 без зацепов. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 6 |
|  | 4.4.14.1 | Предназначена для защиты стойки от повреждения штабелирующей техникой. Крепится к угловому отбойнику двумя оцинкованными болтами с каждой стороны. | точно | Вид отбойника в сборе |
|  | 4.4.14.2 | Профиль замкнутый (СС) 85х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длина 2350 мм | точно |  |
|  | Гайка М10 DIN 985 | не менее | шт. | 40 |
|  | Шайба Ф10 DIN 125 | не менее | шт. | 40 |
|  | СВЖ к основанию для одиночного ряда L=2700 (стойка 100) H=4400 Система вертикальной жёсткости (СВЖ) к основанию одиночного ряда. К= 262 мм. Цвет RAL 5005 (синий), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 2 |
|  | 4.4.17.1 | Обеспечивает жёсткость установленной стеллажной конструкции | точно |  |
|  | 4.4.17.2 | Н (высота в сборе) = 4400 мм L (длинна в сборе) = 2700 мм | точно |  |
|  | Комплектация фронтальных паллетных стеллажей пом. 2 |
|  | Рама – высота 5500 мм, глубина 1300 мм, ширина 80 x 2 с опорой Вн 5. Опора с прямоугольным выступом шириной 50 мм и высотой 50 мм для надежного крепления стойки. Цвет RAL 5005 (синий), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали S355MC. | не менее | шт. | 38 |
|  | 4.5.1.1 | 2 стойки сечением 80х75х2,0 мм длинной 5500 мм, с профилем имеющим не менее 14 гибов, чашевидная перфорация стоек, обеспечивающая крепление кронштейнов балок без зазоров. | точно |  |
|  | 4.5.1.2 | 8 горизонтальных раскосов длинной 1238 мм сечением 25х29х1.5мм, 8 диагональных раскосов длинной 1380 мм сечением 25х29х1.5мм. Изготовлены из стали Ст3пс. Оцинкованные | точно |  |
|  | 4.5.1.3 | Опора стойки – 2 шт. Цвет RAL 5005 (синий). Изготовлена из стали Ст08пс. | точно |  |
|  | 4.5.1.4 | Нагрузка на раму | не менее | кг | 9 600 |
|  | Выравнивающая пластина под опору Вн.50 S=2.0 мм | не менее | шт. | 152 |
|  | 4.5.2.1 | Выравнивающая пластина под опору для регулировки уровня стеллажной конструкции, не окрашенная. | точно |  |
|  | Анкерный болт клиновой М 12х120, оцинкованный. Предназначен для крепления стеллажной конструкции к полу. | не менее | шт. | 152 |
|  | Балка толщина металла 1,5 мм, ширина 110 мм, длинна 2700 мм. Цвет RAL 2008 (оранжевый) эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 206 |
|  | 4.5.4.1 | Профиль замкнутый (СС) 110х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длинна 2700 мм, средняя приварка профиля балки к кронштейну (профиль балки приварен по центру кронштейна, с равными расстояниями от края профиля балки до нижнего и верхнего края кронштейна). | точно |  |
|  | 4.5.4.2 | Крепление – безболтовое с помощью кронштейна на неразрывных зацепах. | точно |  |
|  | 4.5.4.3 | Шаг переустановок балок по высоте 50мм. | точно |  |
|  | 4.5.4.4 | Нагрузка на пару балок длинной 2700 мм – не менее 2500 кг. | точно |  |
|  | 4.5.4.5 | Количество зацепов на кронштейне – 4 шт. | точно |  |
|  | Фиксатор оцинкованный, толщина 4мм. | не менее | шт. | 412 |
|  | 4.5.5.1 | Предназначен для фиксации балки после её установки на рамы. | точно |  |
|  | 4.5.5.2 | Предотвращает «выбивание» балки штабелирующей техникой. | точно |  |
|  | Перемычка между линиями сдвоенных стеллажей - длинна 250мм. Оцинкованная. Изготовлена из оцинкованной стали. | не менее | шт. | 18 |
|  | Информационная цветная табличка предупреждающая о допустимой нагрузки на один ярус хранения – ламинированная. | не менее | шт. | 2 |
|  | Отбойник фронтальный для стойки 100. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 23 |
|  | 4.4.8.1 | Предназначен для защиты стойки от повреждения штабелирующей техникой. | точно |  |
|  | 4.4.8.2 | Высота – 400мм. Ширина B – 130мм. Толщина металла – 4мм. | точно |  |
|  | Отбойник угловой стеллажей. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 10 |
|  | 4.4.9.1 | Предназначен для защиты стойки от повреждения погрузчиком. | точно |  |
|  | 4.4.9.2 | Высота – 400мм. Толщина металла отбойника–4мм. | точно |  |
|  | Балка СС 1.5х85х1300 без зацепов. Цвет RAL 2008 (оранжевый), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 4 |
|  | 4.4.10.1 | Предназначена для защиты стойки от повреждения штабелирующей техникой. Крепится к угловому отбойнику двумя оцинкованными болтами с каждой стороны. | точно | Вид отбойника в сборе |
|  | 4.4.10.2 | Профиль замкнутый (СС) 85х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длина 1300 мм | точно |  |
|  | Гайка М10 DIN 985 | не менее | шт. | 40 |
|  | Шайба Ф10 DIN 125 | не менее | шт. | 40 |
|  | СВЖ к основанию для одиночного ряда L=2700 (стойка 80) H=4400 Система вертикальной жёсткости (СВЖ) к основанию одиночного ряда. К= 262 мм. Цвет RAL 5005 (синий), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлена из стали Ст3пс. | не менее | шт. | 2 |
|  | 4.4.13.1 | Обеспечивает жёсткость установленной стеллажной конструкции | точно |  |
|  | 4.4.13.2 | Н (высота в сборе) = 4400 мм L (длинна в сборе) = 2700 мм | точно |  |
|  | Профиль С образный (29х25) 1238 S=1.5 | не менее | шт. | 24 |
|  | 4.4.14.1 | Предназначен для соединения стоек рам. Длина - 1238 мм, толщина металла - 1,5 мм. Цвет RAL 5005 (синий), эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. Изготовлен из оцинкованной стали. | точно |  |
|  | Траверса СС 1.5х85х1182 В0 с гуськами | не менее | шт. | 206 |
|  | 4.4.15.1 | Предназначена для установки на ярус паллет нестандартного размера. Профиль замкнутый (СС) 85х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длина 1182 мм. Верхняя приварка кронштейна: верхний край кронштейна на одном уровне с верхним краем балки | точно |  |
|  | Траверса СС 1.5х85х2310 В0 с гуськами | не менее | шт. | 206 |
|  | 4.4.16.1 | Предназначена для установки на ярус паллет нестандартного размера Профиль замкнутый (СС) 85х50х1,5 мм, толщина 3,0/1,5мм, длина 2310 мм. Верхняя приварка кронштейна: верхний край кронштейна на одном уровне с верхним краем балки | точно |  |

2.3. Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

2.3.1. Стеллаж должен быть сборно-разборным изделием, состоящим из следующих элементов: рамы, балки, элементы защиты, крепежи и т.д.

Высота складирования 4-5 ярусов (1 ярус на полу и 2 яруса на балках). Грузоподъемность одной секции стеллажа должна быть не менее  9,6 тонн, вместимость 12-15 поддонов с грузом. Нижний ряд поддонов устанавливается на пол. Фронтальный вид Стеллажей с габаритными размерами показан на схеме (Приложение № 1).

Планируемое использование поддонов с паллетированным грузом (ГхШхВ) 1200x800x1400/800х1400х1500 мм и массой до 800 кг.

2.3.2. Рама должна состоять из двух стоек Стеллажей.

Стойки должны быть связаны между собой посредством болтового соединения горизонтальными и диагональными раскосами. Раскосы должны быть из металлического профиля толщиной не менее 1,5 мм.

Профиль стойки по всей длине должен иметь перфорацию с шагом 50 мм для крепления балок к стойке и удобства их перестановки по высоте. На каждую стойку должна быть предусмотрена опора с отверстиями под анкер. Крепление опоры к стойке двумя оцинкованными болтами с гайкой. На каждую опору должно быть предусмотрено 2 выравнивающие пластины толщиной 2,0 мм. Крепление опоры Стеллажа к полу - два анкерных болта М12х100 мм.

Материал стойки – сталь марки S355MC с пределом прочности при растяжении Rm=430-550Мпа, раскосов - сталь Ст3пс с пределом текучести не менее 235 МПа,  опоры - сталь Ст08пс с пределом текучести не менее 196 МПа. Стойка, раскосы и опоры должны быть окрашенными эпоксидно-порошковым покрытием, цвет синий RAL5005.

2.3.3. Профиль балки не менее 110x50х1,5 мм. Толщина кронштейна не менее 4,0 мм. Рабочая длина 2700 мм. Грузоподъемность не менее 2500 кг. Каждая балка должна быть оборудована двумя стальными оцинкованными фиксаторами для крепления их к стойкам. Материал балки – сталь марки Ст3пс с пределом текучести не менее 235 Мпа.

2.3.4. Сдвоенные ряды Стеллажей должны быть скреплены между собой металлическими межрамными связями на расстоянии 250 мм. Количество межрамных связей определяется Поставщиком, но не менее установленных подпунктом 9.1 пункта 9 ГОСТ Р 55525-2017.

Межрамные связи должны быть из стали марки Ст3пс с пределом текучести не менее 235 Мпа и должны быть окрашенными эпоксидно-порошковым покрытием, цвет синий RAL5005.

2.3.5. Элементы защиты:

Все стойки Стеллажа, обращенные в проход, где будет работать техника, должны быть защищены стальной фронтальной защитой. Фронтальная защита стойки должна быть высотой не менее 400 мм от пола и толщиной не менее 4 мм. Защита должна крепиться в пол при помощи 4-х анкерных болтов.

Все элементы защиты должна быть из стали марки Ст3пс с пределом текучести не менее 235 Мпа и должны быть окрашенными эпоксидно порошковым покрытием, цвет оранжевый RAL 2008.

2.3.6. Крепежи.

Количество элементов комплекта крепежа определяется Поставщиком самостоятельно исходя из конструктивных особенностей поставляемых Стеллажей.

3. Требования к гарантийному сроку Товара.

3.1. Гарантия на поставленный Товар должна составлять не менее 5 лет.

3.2. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара.

Приложения:

1. Схема расположения стеллажей на 1 л.

Приложение № 1

Схема расположения стеллажей

Схема расположения стеллажей

# Footnotes

Размеры указаны в миллиметрах.

Размеры указаны в миллиметрах.

Указать конкретный срок гарантийных обязательств в отношении поставляемого Товара.