ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Предмет закупки: Поставка узкопроходного штабелера Jungheinrich EKX 516k c АКБ и ЗУ, либо прямого аналога.

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2020 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

2.2. Спецификация поставляемого товара и характеристики товара

| Тип машины | EKX 516к с подъёмной кабиной |
| --- | --- |
| Исполнение | Рельсовая навигация |
| Тип мачты | Двухсекционная 900 ZT |
| Высота мачты в сложенном виде (мин. высота) (h1) | 5 905 мм |
| Максимальная высота штабелера (h4) | 11 850мм |
| Высота основного подъема вил (h3) | 9 000мм |
| Свободный ход (h2) | 0мм |
| Высота дополнительного подъема (h9) | 1 780мм |
| Суммарная высота подъема (h3 + h9) | 10 780мм |
| Высота вил в опущенном состоянии | 55мм |
| Высота платформы в опущенном состоянии (h7) | 430мм |
| Высота платформы в поднятом состоянии (h12) | 9 430мм |
| Высота комплектации (h12+1600) | 11 030мм |
| Ширина грузовой оси (b2) | 1 550мм |
| Ширина кабины (b9) | 1 540мм |
| Ширина по роликовым направляющим (b6) | 1 650мм |
| Ширина рабочего проезда (Ast) | 1 750мм |
| Ширина между стеллажными рамами (Ast + X) | 1 850мм |
| Ширина разворотного коридора (Ast3) практическая | 5 000мм |
| Вилы (плоские для рельсовой направляющей) | 160мм х 30мм х 1200мм |
| Глубина штабелирования | 1 200мм |
| Вылет каретки для обработки паллет до | 1200мм х 800мм/1100мм |

Производительность

- Вольтаж батареи 80 В

- Мощность тягового двигателя 9,0 кВт

- Мощность двигателя подъема 25,0 кВт

- Скорость движения 9 км/ч

Базовая комплектация

- 2 датчика RFID

- Технология переменного тока

- Рекуперация энергии во время торможения

- Рекуперация энергии во время опускания кабины

- Одновременный подъем / опускание основного и вспомогательного подъемного устройства Предупреждающий световой сигнал, работающий во время движения и подъема Система CAN-Bus управления компонентами

- Центральный пульт управления с электрической регулировкой положения, включая цветной дисплей

- Система контроля положения батареи

- Педаль присутствия, обеспечивает безопасность оператора во время движения

- Откидное комфортное регулируемое кресло водителя, позволяющее оператору работать как сидя так и стоя

- Сервисная система диагностики

- Электрическая цепь для снятия статического напряжения (в соответствии с DIN1081, RЕ < 10^6 Ω)

- Набор для аварийного покидания кабины

- Техническая документация (руководство по эксплуатации и каталог запчастей)

Опции включены в стоимость:

- Комфортабельный пакет « Рабочее место», включающий 2 LED-фары, освещение внутри кабины.

- 2 зеркала заднего вида

- Синхронный разворот каретки с вилами вне рабочего проезда

- Система оптимизации диагонального хода и скорости в зависимости от веса груза

2.3. Комплектность товара

Поставляемый Товар должен комплектоваться:

- АКБ (количество АКБ на 1 штуку техники – 2 (две) шт.), Емкость аккумулятора, Ач: не менее 450

- зарядное устройство - автоматическое, совместимое с поставляемыми АКБ  (количество зарядных устройств на 1 штуку техники - 1 (одна) шт.);

- роликовый стол для замены АКБ - одинарный, совместимый с поставляемым оборудованием (количество роликовых столов для замены АКБ  -2 (две) шт.).

2.4. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Технический регламент Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

2.5. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на поставляемый Товар, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, должен соответствовать сроку, установленному производителем поставляемого товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев или 1500 (одна тысяча пятьсот) мото-часов, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. В период действия гарантийного срока эксплуатации Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание, в соответствии с требованиями завода-изготовителя поставляемого Товара, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.

Покупатель обязуется соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации конкретного типа Товара.

Заявки по неисправности направляются уполномоченными лицами Покупателя по электронной почте Поставщика. В Заявке указываются серийный номер товара, номер гарантийного талона (если таковой предусмотрен) и характеристики неисправности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 №219).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность до начала эксплуатации.

Упаковка должна соответствовать ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями N 1, 2), УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.06.78 N 1546.

5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Срок и место поставки

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение сроки поставки до 165 рабочих дней после подписания Договора.

Адрес поставки Товара: (место приема-передачи имущества между Лизингодателем, Продавцом и Лизингополучателем): Лизингодатель организует доставку имущества на условиях самовывоза со склада Продавца, иного места хранения имущества, расположенного на территории города Набережные Челны, либо вправе осуществить доставку имущества по месту нахождения Лизингополучателя, по адресу: 423804, РТ, г. Набережные Челны, Производственный проезд, д.45.

6. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2 настоящего Технического задания.

В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя, предъявляемого по его усмотрению.

6.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД);

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;

- инструкцией (руководством) по эксплуатации на русском языке или заверенным переводом на русский язык;

- копия декларации/сертификата о соответствии Оборудования требованиям Технического регламента Таможенного Союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- счет-фактурой;

- актом приема-передачи товара.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, его погрузка и выгрузка должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания. В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.

Выгрузка в месте доставки товара осуществляется силами Поставщика.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны исключать возможное повреждение Товара.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Наличие стационарного сервиса для возможности проведения капитальных ремонтов узлов и агрегатов узкопроходного штабелера в Набережных челнах.

2. Возможность проведение ремонта не только производителем узкопроходного штабелера. (другие ремонтные компании)

3. Возможность замены запасных частей на аналоги.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при поставке Товара персонал Поставщика обязан руководствоваться «Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утвержденными приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 310н.

12. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ

Параметры грузовой единицы:

| Размер паллеты с грузом | : | 1200 х 800 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота паллеты с грузом | : | - | мм |
| Вес груза, до | : | 1 000 | кг |
| Параметры склада: |  |  |  |
| Высота до перекрытий мин. (LHB) | : | 12 500 | мм |
| Высота проезда не менее. (LHT) | : | 6 000 | мм |
| Высота 1-го яруса | : | 0 | мм |
| Высота последнего яруса | : | 10 500 | мм |
| Глубина складирования | : | 1 200 | мм |
| Ширина рабочего прохода (Ast) | : | 1 750 | мм |
| Расстояние между стойками стеллажей (Ast + X) | : | 1 850 | мм |
| Расстояние между направляющими рельсами (b26) | : | 1 650 | мм |
| Ширина разворотного коридора (Ast3) | : | 5 000 | мм |

Грузоподъёмность штабелёра

| Грузоподъёмность до высоты 6 250 мм | : | 1 600 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 12 500 мм | : | 1 000 | кг |
| Центр тяжесть груза | : | 600 | мм |

Диаграмма грузоподъёмности

# Footnotes

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС