Приложение  №___1____

к извещению о закупке

от «____»__________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по вывозу б/у СОЖ

на объекте «АО «КИП «Мастер»

(РТ, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45)

Наименование объекта: АО «КИП «Мастер» площадка №1 (РТ, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45)

Наименование работ: Очистка металлических емкостей от смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в связи с утратой потребительских свойств.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель проведения работ | Создание благоприятного микроклимата, предупреждение возникновения пожароопасных ситуаций |
| 2 | Наименование работ | Очистка металлических емкостей от СОЖ выполняется в подвальном помещении на отм. -8,5 м, с применением откачивающего насоса в ёмкость (еврокуб) объемом 1м3. Емкости с СОЖ транспортируются с применением погрузчика до специального подъемника и поднимаются на поверхность в производственный корпус на отм.+ 0 м. с последующим вывозом на полигон для утилизации. Для подъема на поверхность использовать стационарный подъемник Заказчика. Ёмкости (еврокуб) для СОЖ, насосное оборудование, откачивание, транспортировка, перевозка на полигон, оформление паспорта отхода и сопроводительных документов по утилизации возлагается на Исполнителя. Предварительный класс отхода – IV. Ориентировочный объем – 200 тонн. |
| 3 | Сроки выполнения работ | До 15.09.2023г. |
| 4 | Требования к материалам и оборудованию | Исполнитель обязан применять материалы, оборудование соответствующие требованиям, инструкции по монтажу и эксплуатации производителя, а также соответствующих ГОСТов, имеющие современные эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, в случае если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ технических паспортов, иных документов, удостоверяющих их качество согласно требованиям надзорных органов. |
| 5 | Требования безопасности | Обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативно-правовых актов в области охраны труда и пожарной безопасности, действующие на территории Заказчика. Оформить акт-допуск на производство работ и пройти вводный инструктаж у специалиста по охране труда Заказчика. |
| 6 | Требования к Исполнителю | Наличие соответствующих разрешений и допусков для выполнения работ. Наличие обученного персонала, имеющего опыт выполнения аналогичных работ. Наличие оборудования, инвентаря и спецтехники, необходимого для выполнения работ. Осуществление своевременного вывоза мусора, образовавшегося в результате выполнения работ. Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к выполнению работ новых сотрудников, Исполнитель должен предоставить Заказчику сведения обо всех работающих на объекте Заказчика. |
| 7 | Требования к приемке выполненных работ | Исполнитель предоставляет Заказчику оформленный акт выполненных работ, акт приемочной комиссии, составленный по форме Заказчика, а также материалы фото и видеосъемки наружного и внутреннего состояния металлических емкостей из-под СОЖ до начала работ и после выполнения. |
| 8 | Требования к приемке выполненных работ | Приемка выполненных работ проводится комиссией, назначенной Приказом Заказчика. |
| 9 | Предоставление гарантии | Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ с момента подписания акта выполненных работ согласно договорных обязательств. Обнаруженные дефекты в период действия договора «Исполнитель» устраняет немедленно и за свой счет. |
| 10 | Порядок и способ оплаты | Оплата за фактически выполненные работы по Договору производится Заказчиком на основании акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта путем причисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |

Подготовил:

Зам. технического директора

по ОТ, ПБ и ГО								Ш.Ш. Сахибулин