Узкопроходный штабелёр EKX 516к

Узкопроходный	штабелер	Юнгхайнрих	EKX	признан	самым

высокотехнологичным в мире и получил международную награду

IFOY 2016 « лучший высотный штабелер года»

Функция автоматической навигации от Юнгхайнрих -  Logistics

Interface  признана лучшей технологией в индустрии 2016  года,

завоевав награду «Best of Industry 2016»

Комплектация

Базовая комплектация

2 датчика RFID

Технология переменного тока

Рекуперация энергии во время торможения

Рекуперация энергии во время опускания кабины

Одновременный подъем / опускание основного и вспомогательного подъемного устройства Предупреждающий световой сигнал, работающий во время движения и подъема Система CAN-Bus управления компонентами

Центральный пульт управления с электрической регулировкой положения, включая цветной

дисплей

Система контроля положения батареи

Педаль присутствия, обеспечивает безопасность оператора во время движения

Откидное комфортное регулируемое кресло водителя, позволяющее оператору работать как

сидя, так и стоя

Сервисная система диагностики

Электрическая цепь для снятия статического напряжения (в соответствии с DIN1081, RЕ < 10^6 Ω)

Набор для аварийного покидания кабины

Техническая документация (руководство по эксплуатации и каталог запчастей)

Опции (включены в стоимость)

Комфортабельный пакет « Рабочее место», включающий 2 LED-фары, освещение внутри кабины.

2 зеркала заднего вида

Синхронный разворот каретки с вилами вне рабочего проезда.

Система оптимизации диагонального хода и скорости в зависимости от веса груза.

Условия применения техники

Параметры грузовой единицы:

| Размер паллеты с грузом | : | 1200 х 800 | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота паллеты с грузом | : | - | мм |
| Вес груза, до | : | 1 000 | кг |
| Параметры склада: |  |  |  |
| Высота до перекрытий мин. (LHB) | : | 12 500 | мм |
| Высота проезда не менее. (LHT) | : | 6 000 | мм |
| Высота 1-го яруса | : | 0 | мм |
| Высота последнего яруса | : | 10 500 | мм |
| Глубина складирования | : | 1 200 | мм |
| Ширина рабочего прохода (Ast) | : | 1 750 | мм |
| Расстояние между стойками стеллажей (Ast + X) | : | 1 850 | мм |
| Расстояние между направляющими рельсами (b26) | : | 1 650 | мм |
| Ширина разворотного коридора (Ast3) | : | 5 000 | мм |

Грузоподъёмность штабелёра

| Грузоподъёмность до высоты 6 250 мм | : | 1 600 | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 12 500 мм | : | 1 000 | кг |
| Центр тяжесть груза | : | 600 | мм |

Диаграмма грузоподъёмности

Технические характеристики и геометрия штабелёра

| Тип машины |  | EKX 516к с подъёмной кабиной |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | : | Рельсовая навигация |
| Тип мачты | : | Двухсекционная 900 ZT |
| Высота мачты в сложенном виде (мин. высота) (h1) | : | 5 905 | мм |
| Максимальная высота штабелера (h4) | : | 11 850 | мм |
| Высота основного подъема вил (h3) | : | 9 000 | мм |
| Свободный ход (h2) | : | 0 | мм |
| Высота дополнительного подъема (h9) | : | 1 780 | мм |
| Суммарная высота подъема (h3 + h9) | : | 10 780 | мм |
| Высота вил в опущенном состоянии | : | 55 | мм |
| Высота платформы в опущенном состоянии (h7) | : | 430 | мм |
| Высота платформы в поднятом состоянии (h12) | : | 9 430 | мм |
| Высота комплектации (h12+1600) | : | 11 030 | мм |
| Ширина грузовой оси (b2) | : | 1 550 | мм |
| Ширина кабины (b9) | : | 1 540 | мм |
| Ширина по роликовым направляющим (b6) | : | 1 650 | мм |
| Ширина рабочего проезда (Ast) | : | 1 750 | мм |
| Ширина между стеллажными рамами (Ast + X) | : | 1 850 | мм |
| Ширина разворотного коридора (Ast3) практическая | : | 5 000 | мм |
| Вилы (плоские для рельсовой направляющей) | : | 160 х 30 х 1200 | мм |
| Глубина штабелирования | : | 1 200 | мм |
| Вылет каретки для обработки паллет до | : | 1200 х 800/1100 | мм |

Производительность

| Вольтаж батареи | : | 80 | В |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность тягового двигателя | : | 9,0 | кВт |
| Мощность двигателя подъёма | : | 25,0 | кВт |
| Скорость движения | : | 9* | км/ч |

Прочие данные штабелёра указаны в техническом паспорте

*Скорость движения может быть изменена в соответствии с техническими пояснениями

Геометрия штабелёра

Напольные транспондеры RFID

Напольные транспондеры устанавливаются в каждом ряду по всей длине ряда и позволяют точно

- надежно определить положение конкретного штабелера в каждом конкретном месте каждого ряда. Определение положения штабелера позволяет активировать различные функции ограничения для данного положения и штабелера: высоты подъема вил, высоты опускания вил, скорости движения, остановки в конце прохода.

Датчики RFID	Радиометка (Транспондер)

Опции активируются только в рабочем коридоре.

Возможные установки:

- Ограничение скорости движения в конкретном месте ряда или по всей его длине.

- Принудительная остановка штабелёра в необходимом месте.

- Ограничение высоты подъема мачты в зависимости от положения штабелера в ряду.

- Ограничение высоты опускания мачты в зависимости от положения штабелера в ряду.

- Ограничение доступа в рабочий коридор для машины

Возможна комбинация указанных функций.

Технология позиционирования штабелера на основе RFID является основой для системы складской навигации Logistics Interface.