Приложение №1

к заявке на определение поставщика

- Наименование объекта закупки.

Фронтальные стеллажи для хранения паллетированных грузов на поддонах (далее – Товар, Стеллажи).

1.1. Назначение Товара и цели использования Товара: для обеспечения производственной деятельности.

1.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

- Описание объекта закупки.

2.1. Тип Стеллажей: фронтальные, стальные сборно-разборные,  предназначенные для хранения паллетированных грузов на поддонах, обслуживаемые напольной штабелирующей техникой и эксплуатируемые в закрытых помещениях.

Стеллажи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55525-2017  «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

Размещение Товара осуществляется в соответствии с планом установки Стеллажей (Приложение № 1). Для помещения № 1: Стеллажи должны располагаться параллельными рядами в пять рядов вплотную друг к другу по торцам (два крайние ряда одиночные по 10 Стеллажей каждый, два средние ряда сдвоенные по 20 Стеллажей каждый, один сдвоенный ряд – 18 стеллажей). Для помещения № 2: Стеллажи должны располагаться параллельными рядами в 2 ряда (крайний ряд одиночный по 19 Стеллажей, второй ряд сдвоенный по 16 Стеллажей), и с учетом арочного проезда, для удобства передвижения в помещении.

Установка и сборка Стеллажей осуществляется Поставщиком на подготовленной Грузополучателем открытой бетонированной площадке.

2.2. Наименование, комплектация, технические характеристики, ограничения,  единица измерения и количество составных элементов Стеллажей.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Состав одной единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования фронтальных стеллажей | Комплект | 1 (Один) | В соответствии с перечнем указанным в пункте 2.2.1 |

2.2.1. Перечень комплекта оборудования, их конструкция и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Ограни чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |
|  | Назначение передвижных стеллажей | Фронтальные стеллажи предназначены для обеспечения производственной деятельности |
|  | Схема расположения стеллажей | См. приложение № 1 |
| 2 | Технические характеристики стеллажей |
|  | Количество стационарных секций | точно | шт. | 78 для пом. 1 35 для пом. 2 |
|  | Габариты секций (ВхШхГ) | не более | мм | 1056х2700х7300 для пом. 1 1304х2700х5500 для пом. 2 |
|  | Максимальный вес паллеты с грузом | не менее | кг | 1000 |
|  | Допустимые габариты паллеты (ШхГхВ) | точно | мм | 800х1200х1400 для пом. 1 800х1400х1500 для пом. 2 |
|  | Количество мест хранения паллет | не менее | шт. | 1110 для пом. 1 408 для пом. 2 |
|  | Максимальная нагрузка на стеллажную секцию | не менее | т | 15,5/9,6для пом. 1 9,6 для пом. 2 |
|  | Ширина межстеллажного прохода | не менее | м | 3,6 для пом. 1 4,596 для пом. 2 |
|  | Высота 1-го уровня загрузки | не более | мм | 1721 для пом. 1 1721/5221 для пом. 2 |
|  | Максимальная нагрузка на один уровень загрузки | не менее | т | 2,5 |
|  | Количество уровней загрузки в каждой секции | не менее | шт. | 4 для пом. 1 3 для пом. 2 |
|  | Высота последнего яруса загрузки от пола | не более | мм | 6971 для пом. 1 5221 для пом. 2 |
|  | Толщина металла для рамы | не менее | мм | 2 |
|  | Толщина металла для балки | не менее | мм | 1,5/3 |
|  | Перфорированная стойка рамы |  |  |  |
|  | Окраска рамы и балок эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием | точно |  | Синий, оранжевый |
|  | Межрамные связи | точно | мм | 250 |
| 3 | Требования безопасности |
| 3.1 | Стеллажное оборудование должно удовлетворять ГОСТ Р 55525-2017. |
| 4 | Требования к комплектации |
|  | Паспорт на стеллажную систему. |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
|  | Информационные таблички на русском языке для стеллажей согласно ГОСТ Р 55525-2017. |
|  | Комплектация фронтальных паллетных стеллажей пом. 1 |
|  | Рама – высота 3800 мм, глубина 1056 мм, эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 11 |
|  | 4.4.1.1 | 2 стойки длинной 3800 мм, с перфорацией. | точно |  |
|  | 4.4.1.2 | Опора стойки – 2 шт. | точно |  |
|  | 4.4.1.3 | Нагрузка на раму | не менее | кг | 9 600 |
|  | Рама – высота 7300 мм, глубина 1056 мм, эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее |  | 77 |
|  | 4.4.2.1 | 2 стойки длинной 7300 мм, с перфорацией. | точно |  |
|  | 4.4.2.2 | Опора стойки – 2 шт. | точно |  |
|  | 4.4.2.3 | Нагрузка на раму | не менее | кг | 15 500 |
|  | Анкерный болт клиновой М 12х120, оцинкованный. | не менее | шт. | 330 |
|  | Балка длина 2700 мм. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 584 |
|  | 4.4.4.1 | Профиль замкнутый (СС), толщина 3,0/1,5мм, длинна 2700 мм. | точно |  |
|  | 4.4.4.2 | Нагрузка на пару балок длинной 2700 мм – не более 3600 кг. | точно |  |
|  | Перемычка между линиями сдвоенных стеллажей - длинна 250мм. | не менее | шт. | 33 |
|  | Информационная цветная табличка предупреждающая о допустимой нагрузки на один ярус хранения – ламинированная. | не менее | шт. | 5 |
|  | Отбойник фронтальный для стойки. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 10 |
|  | 4.4.7.1 | Высота – 400мм. Ширина B – 110мм. Толщина металла – 4мм. | точно |  |
|  | Отбойник фронтальный для стойки. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 80 |
|  | 4.4.8.1 | Высота – 400мм. Ширина B – 130мм. Толщина металла – 4мм. | точно |  |
|  | Отбойник угловой стеллажей. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 10 |
|  | 4.4.9.1 | Высота – 400мм. Толщина металла отбойника–4мм. | точно |  |
|  | Балка СС 1.5х85х1040 без зацепов. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 4 |
|  | Балка СС 1.5х85х2350 без зацепов. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 6 |
|  | Комплектация фронтальных паллетных стеллажей пом. 2 |
|  | Рама – высота 5500 мм, глубина 1300 мм, эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 38 |
|  | 4.5.1.1 | 2 стойки длинной 5500 мм, с перфорацией. | точно |  |
|  | 4.5.1.2 | Опора стойки – 2 шт. | точно |  |
|  | 4.5.1.3 | Нагрузка на раму | не менее | кг | 9 600 |
|  | Анкерный болт клиновой М 12х120, оцинкованный. | не менее | шт. | 152 |
|  | Балка длина 2700 мм. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 206 |
|  | 4.5.3.1 | Профиль замкнутый (СС), толщина 3,0/1,5мм, длинна 2700 мм | точно |  |
|  | 4.5.3.2 | Нагрузка на пару балок длинной 2700 мм – не более 3600 кг. | точно |  |
|  | Перемычка между линиями сдвоенных стеллажей - длинна 250мм. | не менее | шт. | 18 |
|  | Информационная цветная табличка предупреждающая о допустимой нагрузки на один ярус хранения – ламинированная. | не менее | шт. | 2 |
|  | Отбойник фронтальный для стойки. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 23 |
|  | 4.5.6.1 | Высота – 400мм. Ширина B – 130мм. Толщина металла – 4мм. | точно |  |
|  | Отбойник угловой стеллажей. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 10 |
|  | 4.5.7.1 | Высота – 400мм. Толщина металла отбойника–4мм. | точно |  |
|  | Балка СС 1.5х85х1300 без зацепов. эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие. | не менее | шт. | 4 |

2.3. Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара.

2.3.1. Стеллаж должен быть сборно-разборным изделием, состоящим из следующих элементов: рамы, балки, элементы защиты, крепежи и т.д.

Высота складирования 4-5 ярусов (1 ярус на полу и 2 яруса на балках). Грузоподъемность одной секции стеллажа должна быть не менее 9,6 тонн, вместимость 12-15 поддонов с грузом. Нижний ряд поддонов устанавливается на пол. Фронтальный вид Стеллажей с габаритными размерами показан на схеме (Приложение № 1).

Планируемое использование поддонов с паллетированным грузом (ГхШхВ) 1200x800x1400/800х1400х1500 мм и массой от 1000 кг.

2.3.2. Рама должна состоять из двух стоек Стеллажей.

Стойки должны быть связаны между собой посредством болтового соединения горизонтальными и диагональными раскосами. Раскосы должны быть из металлического профиля толщиной не менее 1,5 мм.

Профиль стойки по всей длине должен иметь перфорацию с шагом 50 мм для крепления балок к стойке и удобства их перестановки по высоте. На каждую стойку должна быть предусмотрена опора с отверстиями под анкер. Крепление опоры к стойке двумя оцинкованными болтами с гайкой. На каждую опору должно быть предусмотрено 2 выравнивающие пластины толщиной 2,0 мм. Крепление опоры Стеллажа к полу - два анкерных болта М12х100 мм.

Стойка, раскосы и опоры должны быть окрашенными эпоксидно-порошковым покрытием.

2.3.3. Профиль балки не менее   1,5 мм. Толщина кронштейна не менее 4,0 мм. Рабочая длина 2700 мм. Грузоподъемность не более 3600 кг на пару балок. Каждая балка должна быть оборудована двумя стальными оцинкованными фиксаторами для крепления их к стойкам.

2.3.4. Сдвоенные ряды Стеллажей должны быть скреплены между собой металлическими межрамными связями на расстоянии 250 мм. Количество межрамных связей определяется Поставщиком, но не менее установленных подпунктом 9.1 пункта 9 ГОСТ Р 55525-2017.

Межрамные связи должны быть окрашенными эпоксидно-порошковым покрытием.

2.3.5. Элементы защиты:

Все стойки Стеллажа, обращенные в проход, где будет работать техника, должны быть защищены стальной фронтальной защитой. Фронтальная защита стойки должна быть высотой не менее 400 мм от пола и толщиной не менее 4 мм. Защита должна крепиться в пол при помощи 4-х анкерных болтов.

Все элементы защиты должна быть окрашенными эпоксидно порошковым покрытием.

2.3.6. Крепежи.

Количество элементов комплекта крепежа определяется Поставщиком самостоятельно исходя из конструктивных особенностей поставляемых Стеллажей.

3. Требования к гарантийному сроку Товара.

3.1. Гарантия на поставленный Товар должна составлять не менее 5 лет.

3.2. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара.

Приложения:

1. Схема расположения стеллажей на 1 л.

Приложение № 1

Схема расположения стеллажей

Схема расположения стеллажей

# Footnotes

Размеры указаны в миллиметрах.

Размеры указаны в миллиметрах.

Указать конкретный срок гарантийных обязательств в отношении поставляемого Товара.